Приложение № 3

към чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 14, ал. 2,

чл. 16, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4

Правила, организация и технология на работите за зимно поддържане на пътищата

1. За републиканските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са определени в табл. 1.

Таблица 1

| Ниво на зимно под-дър-жане | Интензив-ност на движение, МПС/ден | Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение | Максимален срок за провеждане на мероприятия срещу хлъзгане, h1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при снегопочист-ване | след провеждане на снегопочистването и дейности за предпазване от заледявания |  |
|  |  | допустима дебелина на снежната покривка при снеговалеж, cm | наличие на уплътнен пласт върху пътното покритие | състояние на повърхността на платното за движение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | ( 4000 | 3 | По изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 2 |
| Б | 2000 - 4000 | 5 | На отделни участъци Подравнена повърх- ност на уплътнения снежен пласт | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 3 |
| В | 500 - 2000 | 7 | По цялата дължина на пътя Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт | Опесъчена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение2) | 5 |
| Г | ( 500 | 10 | По цялата дължина на пътя. На места с неравна повърхност на уплътнения снежен пласт | Опесъчена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение | 8 |

1) Максималният срок за провеждане на мероприятията е времето в часове (h) от момента на спиране на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата до момента на постигане на изискванията.

2) „Участъци с трудни условия на движение“ са надлъжни наклони, по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки.

2. За общинските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са определени в табл. 2.

Таблица 2

| Ниво на зимно под-държане | Състояние на движението през зимния период | Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при снегопочи-стване | след провеждане на снегопочистването и мероприятия за предпазване от заледявания | Максимален срок за провеждане на мероприятия срещу хлъзгане, hi |
|  |  | допустима дебелина на снежната покривка при снеговалеж, cm | наличие на уплътнен пласт върху пътното покритие | състояние на повърхността на платното за движение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N-1 | Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието | 5 | По изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 3 |
| N-2 | Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието, с изключение на малки участъци от пътя с трудни условия за движение, където то може да бъде преустановено за 2 - 3 часа до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта | 7 | На отделни участъци Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 4 |
| N-3 | Допуска се отделни участъци от пътя да бъдат затваряни за по-продължителен период от време до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта | 10 | По цялата дължина на пътя Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт | Уплътнена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение | 5 |
| N-4 | Допуска се целият път или отделни участъци от пътя да бъдат затваряни през целия зимен период | Няма изисквания | Няма изисквания | Няма изисквания | Няма изисквания |

3. Последователността на провеждане на снегозащитните мероприятия на пътните участъци за републиканските и общинските пътища в зависимост от категорията на участъка, опасността от снегонавяване и напречния профил на пътя е съгласно табл. 3.

Таблица 3

| Категория на участъка | Характеристика на участъка | Последователност на про- веждане на снегозащитните мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| І – участъци с големи снегонавявания | Неразкрити изкопи с дълбочина до 3 – 4 m, чиито откоси откъм страната на преобладаващите ветрове не могат да задържат цялото количество отлаган сняг | Снегозащитните мероприя - тия се провеждат най-напред |
| ІІ - участъци със средни снегонавявания | Разкрити изкопи с дълбочина до 1,0 - 1,5 m и с наклон на откосите, по-малък от 1:6, нулеви напречни профили и малки насипи с височина, по-малка от НС( | Снегозащитните мероприя - тия се провеждат едновре- менно или след тези по І ка- тегория |
| ІІІ - участъци с малки снегонавявания | Насипи с височина, по-голяма от Нс, но по-малка от Нн(( | Снегозащитните мероприя- тия се провеждат най-накрая |
| ІV – участъци без снегонавявания | Насипи с височина, по-голяма от Нн. Дълбоки траншейни изкопи, чиито откоси задържат цялото количество пренесен и отлаган от виелиците сняг | Снегозащитни мероприя- тия не се провеждат |

(НС е максималната дебелина на снежната покривка в m за 10-годишен период.

(( НН  е необходимата височина на насипа: НН ( НС ( 0,8 m.

4. Снегозащита на пътищата

4.1. Крайпътни зелени пояси

Снегозащитните зелени пояси се изграждат по схемите, показани на фиг. 1. Разстоянието до пътя, широчината и броят на редовете в пояса са в зависимост от обема на снегопренасянето (табл. 4). Между редовете в пояса се осигурява разстояние 2,50 m, а между отделните дървета и храсти в редовете – 0,7 m.

Таблица 4

| Номер на схемата | Обем на снегопренасянето, m3/m | Разстояние от ръба на пътното платно, m | Широчина на зеления пояс, m | Брой на редовете в пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 25 | 20 | 4 | 2 |
| ІІ | 26 - 50 | 30 | 9 | 4 |
| ІІІ | 51 - 75 | 40 | 12 | 4 |
| ІV | 76 - 100 | 50 | 24 | 6 |

Фиг. 1. Схеми на снегозащитни зелени пояси

4.2. Предпазни огради от преносими инвентарни щитове

4.2.1. Предпазните огради от преносими инвентарни щитове (фиг. 2 и 3) се изграждат от преносими инвентарни елементи.

Техническите характеристики на използваните типове инвентарни щитове трябва да отговарят на изискванията на табл. 5. Те трябва да са устойчиви на ниски температури, да са удобни за пренасяне, монтиране и съхранение и да имат продължителен експлоатационен срок.

Таблица 5

| Показатели | Единица мярка | Инвентарен щит |
| --- | --- | --- |
|  |  | тип I | тип II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Височина | m | 1,50 | 1,50 |
| Дължина | m | 2,00 | 4,00 |
| Обща решетъчност | % | 60 | 60 |
| Решетъчност в горната половина | % | 50 | 48 |
| Решетъчност в долната половина | % | 70 | 72 |
| Коефициент на разпределение на решетъчността | % | 1,40 | 1,50 |
| Разход на материали за един щит | m³ kg | 0,03 | Телена мрежа (13) Арматура (15) Ламарина (10 - 12) |
| Маса на един щит | kg | 22 - 25 | 38 ÷ 40 |

Фиг. 2

Фиг. 3

4.2.2. Разполагането на предпазните снегозащитни огради спрямо пътя зависи от посоката на преобладаващите ветрове, обема на снегопренасянето, трасето на пътя и др. По възможност снегозащитните огради се монтират перпендикулярно на посоката на преобладаващите ветрове. На фиг. 4 са показани принципни схеми за разполагане на оградите. На фиг. 5 е илюстрирано разполагането на предпазни снегозащитни огради в повече от 1 ред. Ориентировъчните разстояния на снегозащитните огради от ръба на банкета в зависимост от обема на снега, пренесен през пътя за един зимен период, са посочени в табл. 6.

Фиг. 4. Разполагане на снегозащитни огради в зависимост от посоката на вятъра:

а) успоредно на пътя; б) косо на пътя; в) в крива

Фиг. 5. Разполагане на предпазни снегозащитни огради в повече от 1 ред

Таблица 6

| Обем на снегопренасянето, m3/m | Разстояние от ръба на банкета до оградата при височина на снегозадържащата ограда Н = 1,50 m, m |
| --- | --- |
| Под 25 26 ÷ 50 51 ÷ 75 Над 76 | 20 ÷ 25 35 45 55 |

4.2.3. Снегозащитните огради се изпълняват 10 дни преди очакваната дата на първия снеговалеж.

4.3. Снегопочистване на пътищата

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Отстранените снежни маси се изхвърлят извън пътното платно и се разстилат в обтекаеми за снежноветровия поток форми с наклони на откосите 1:6 ( 1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища.

4.4. Разчистване на снежната покривка от платното за движение

4.4.1. Разчистването на снежната покривка от платното за движение по републиканските пътища с нива на зимно поддържане А и Б трябва да започне веднага след побеляване на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане В и Г снегопочистването трябва да започне при дебелина на снежната покривка с 2 ( 3 cm по-малка от стойностите съгласно табл. 1.

4.4.2. По общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 снегопочистването трябва да започне веднага след побеляването на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане N-2 и N-3 снегопочистването трябва да започне при дебелина на снежната покривка с 2 ( 3 cm по-малка от стойностите съгласно табл. 2.

4.4.3. Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалежа (патрулна система на снегопочистване) или периодично през определен интервал от време (периодично снегопочистване).

4.4.4. Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да е не е по-голяма от посочените стойности в табл. 1 (за републиканските пътища) или табл. 2 (за общинските пътища).

4.4.5. Патрулната система на снегопочистване се прилага при снеговалеж по републиканските пътища, при които е необходимо да се осигурят нива на зимно поддържане А или Б, и по общинските пътища с ниво на зимно поддържане N-1 или N-2. При тази система на снегопочистване комплекти от снегоринни машини, включващи 2 ( 4 броя леки и тежки едностранни снегоринни плуга, се движат непрекъснато през цялото време на снеговалежа и последователно изтласкват падналия сняг от оста на пътя към банкетите.

4.4.5.1. Броят на снегоринните машини се избира в зависимост от широчината на платното за движение.

4.4.5.2. Снегопочистването се извършва по схемите, показани на фиг. 6.

Фиг. 6. Схеми на патрулно снегопочистване: а) при двулентови пътища; б) при автомагистрали

4.4.5.3. При патрулно снегопочистване се препоръчва при започване на снеговалежа пътната повърхност да се обработи с химични вещества в количество 80 ( 100 g/m2 магнезиева луга или 10 ( 20 g/m2 промишлена сол, за да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътното платно. При интензивни и продължителни снеговалежи се разпръскват химични вещества след 2 ( 3 преминавания на снегоринните машини.

4.4.5.4. Солните разтвори за предотвратяване на уплътняването на снега се разпръскват непосредствено след започване на снеговалежа. При използване на промишлена сол се спазват следните изисквания:

а) при слаб снеговалеж солта се разпръсква 30 ( 40 min след започване на снеговалежа;

б) при силен снеговалеж солта се разпръсква 15 ( 20 min след започване на снеговалежа.

4.4.6. Периодичното снегопочистване при снеговалеж се извършва по републиканските пътища с нива на зимно поддържане В и Г и по общинските пътища с ниво на зимно поддържане N-3 и N-4 с комплект от снегоринни машини или единични едностранни или двустранни снегоринни гребла.

4.4.6.1. При интензивни снеговалежи, придружени от частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. В тези случаи широчината на почистваното платно за движение по републиканските пътища с нива на зимно поддържане А и Б и по общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 и N-2 може да бъде намалена до 5 ( 6 m с оглед създаване на условия за двупосочно движение с ниски скорости. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа.

4.4.6.2. При интензивни снеговалежи по републиканските пътища с ниво на зимно поддържане Г и по общинските пътища с нива на зимно поддържане N-3 и N-4 се допуска снегопочистване само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200 ( 300 m.

4.4.6.3. При много неблагоприятни климатични условия (снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания), когато не може да се осъществи ефективно снегопочистване, се допуска работите да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи се предприемат мерки в съответствие с оперативния план за действие при утежнени зимни условия.

4.5. Начини за обезопасяване срещу хлъзгане

4.5.1. Разпръскване на минерални материали:

4.5.1.1. Разпръскването на минерални материали (опесъчаването) на пътищата се извършва с пясък, каменни фракции, сгурия и др., които отговарят на изискванията по табл. 1 от наредбата.

4.5.1.2. Солта и пясъкът предварително се смесват, като пясъко-солените смеси се използват в съотношение 150 ÷ 200 kg сол на 1 m3  пясък.

4.5.1.3. Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100 ÷ 300 g/m2 при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m2 при пътни участъци с тежки условия на движение (определени в забележките към табл. 1).

4.5.1.4. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100 ÷ 200 g/m2.

4.5.1.5. Опесъчаването се прилага предимно по републикански пътища с нива на зимно поддържане В или Г и по общински пътища с нива на зимно поддържане N-2, N-3 и N-4.

4.5.1.6. При републикански пътища с нива А и Б и при общински пътища с ниво N-1 опесъчаването се прилага само когато не е разрешено използването на химични вещества или тяхното използване е неефективно (когато температурите са по-ниски от минималните съгласно табл. 5 от наредбата).

Опесъчаването се извършва приоритетно в зависимост от степента и нивото на зимно поддържане на пътя. То се изпълнява по предварително одобрени схеми.

Минералните материали се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

4.5.2. Разпръскване на химични вещества:

4.5.2.1. За обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане за стопяване на снега и леда се използват най-често следните химични вещества: техническа сол (NaCI), магнезиева луга (воден разтвор на MgCI2) и калциев двухлорид (CaCI2).

4.5.2.2. Солта трябва да отговаря на изискванията по табл. 2 от наредбата.

4.5.2.3. Използваната при зимното поддържане магнезиева луга трябва да отговаря на изискванията по табл. 3 от наредбата.

4.5.2.4. Разходните норми на химичните вещества за стопяване на снега и леда, както и условията за тяхното използване са съгласно табл. 5 от наредбата.

4.5.2.5. При снегопочистване по време на снеговалеж може да се използват химични вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 80 ÷ 100 g/m2 магнезиева луга или 10 ÷ 20 g/m2 промишлена сол.

4.5.2.6. При използване на магнезиева луга първото разпръскване се извършва веднага след започване на снеговалежа.

4.5.2.7. При използване на техническа сол при слаб снеговалеж първото разпръскване се извършва 30 ÷ 45 min след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15 ÷ 20 min.

4.5.2.8. При интензивни и продължителни снеговалежи се извършват повторни разпръсквания на химични вещества след всеки 2 ÷ 3 преминавания на снегоринните машини.

4.5.3. Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване:

4.5.3.1. Материалите за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите се оборудват с дозиращи устройства.

4.5.3.2. Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на разходната норма в границите 5 ÷ 50 g/m2 за химичните вещества във вид на кристали и 100 ÷ 500 g/m2 за минералните материали. Устройството трябва да позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

4.5.3.3. Устройството за разпръскване на водни разтвори на химични вещества се оборудва с помпа за пръскане под налягане 0,2 ÷ 0,3 МРа. Дозиращото устройство трябва да позволява регулиране на разпръскваните количества водни разтвори в границите от 30 до 150 g/m2.

4.5.3.4. Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 12 m при устройство с два разпределителя.