МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

З А П О В Е Д

№ РД-02-14-485

от 11.06.2008 г.

(ДВ, бр. 58/27.06.2008 г.)

На основание § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията:

1. Одобрявам Изменение № 5 на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”, утвърдени със Заповед № РД-02-14-257 от 30.ХІІ.1986 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г.), отпечатани през 1988 г. в „Нормативна база на проектирането и строителството” – специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство, съгласно приложението.

2. Изменението на нормите се прилага за строежи, чието проектиране започва след обнародването на настоящата заповед в „Държавен вестник”.

3. Изменението на нормите не се прилага за строежи, чиито инвестиционни проекти са внесени за съгласуване и одобряване от органите, които издават разрешения за строеж.

4. Заповедта заедно с Изменение № 5 на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” да се отпечата в бюлетин „Строителство и архитектура”.

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

(АСЕН ГАГАУЗОВ)

Приложение

Изменение № 5

на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”

(обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г.)

§ 1. В чл. 36, т. 1 се създава буква „в”:

„в) когато в заданието за проектиране обикновеният бетон е зададен с клас по якост на натиск „С--/--„ съгласно БДС EN 206-1/NA, класът по кубова якост на натиск „В--„ се приема по табл.8а.

Таблица 8а

| Клас по БДС EN 206-1/NA | Клас по норми и БДС7268 |
| --- | --- |
| Допълнителен С6/8 | В7,5 |
| С8/10 | В10 |
| Допълнителен С10/12 | В12,5 |
| С12/15 | В15 |
| С16/20 | В20 |
| С20/25 | В25 |
| С25/30 | В30 |
| Допълнителен С28/35 | В35 |
| С30/37 | - |
| Допълнителен С32/40 | В40 |
| С35/45 | В45 |
| С40/50 | В50 |
| С45/55 | В55 |
| С50/60 | В60 |

§ 2. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 50. (1) За стоманобетонни конструкции се използват армировъчни стомани, които отговарят на изискванията на техническите спецификации съгласно чл. 4 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.).”

2. В ал. 2, т. 1, буква „б” съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и В500”.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Заваряемата армировъчна стомана с оребрена повърхност клас В500 се използва с характеристиките и при условията за стомана клас Т-ІV.”

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 104 се създава ал. 8:

„(8) За случаите, необхванати по ал. 1 – 7, елементите от обикновен бетон се изчисляват и конструират за продънване съгласно БДС EN 1992-1-1 при следните условия:

1. изчислителните стойности на усилията от постоянните, продължителните и кратковременните въздействия се приемат с коефициент на сигурност по предназначение , независимо от категорията на конструкцията по степен на отговорност;

2. проектният клас по якост на натиск на обикновения бетон се приема съгласно чл. 36, т. 1, буква „в” и чл. 38, ал. 1, т. 1;

3. за напречно армиране със стремена, огънати пръти, дюбели и скелети се използва стомана с оребрена повърхност клас А-ІІІ или В500 с изчислително съпротивление , определено с коефициент за сигурност , което се приема 360 МРа – за стомана клас А-ІІІ, и 430 МРа - за стомана клас В500;

4. за параметрите в БДС EN 1992-1-1, предоставени за национален избор, се приемат препоръчаните в стандарта стойности.”

§ 4. В чл. 105 ал. 3 се изменя така:

„(3) При допълнителна напречна армировка от огънати пръти (кобилици) с площ на напречното сечение на един клон  условие (115) се заменя със следното условие:

, 					(117)

където α е ъгълът на наклона на прътите спрямо надлъжната ос на елемента.”

§ 5. В чл. 200 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Допуска се снаждане чрез застъпване на всички вертикални опънни пръти в едно сечение, като се използва пълната стойност на изчислителното съпротивление на армировката , при спазване на следните изисквания:

1. за всички пръти дължината на застъпване , определена по формула (186) с необходимите коефициенти за условия на работа на бетона и на армировката, се увеличава с 50 %;

2. по дължината и във всяка равнина на застъпване се предвиждат напречни пръти или стремена с обща площ на напречното сечение  през разстояния не по-големи от 150 mm, които обхващат снажданата армировка;

3. във всяка равнина на застъпване напречните пръти или стремената поемат усилие не по-малко от усилието във вертикалния прът с най-голям диаметър, т.е. ; за напречни пръти с оребрена повърност, както и за стремена с оребрена повърхност, закотвени с коси куки 1350 с дължина , за  може да се приеме изчислителното съпротивление на напречната армировка .

(4) Условията на ал. 3 могат да се прилагат и за снаждане чрез застъпване на вертикални пръти, които при различни комбинации на въздействията могат да бъдат подложени и на натиск, и на опън.”