## Slide 1: Добри практики за намаляване на загубите по водопреносната мрежа
30.08.2013
Национална фокус група по загуби на вода
ПСПВ Бистрица, София

## Slide 2: Високо ниво на загуби
остаряла инфраструктура
недостатъчни инвестиции за подмяна
липса на техническа информация за случващото
се по мрежата
Причини

## Slide 3: Липсата на техническа информация за случващото се по мрежата
липса на време и приоритет
недостатъчно техника
неефективно съхранение на наличната информация

## Slide 4: Решението
Гаранция за успех
Външен партньор
Екип на дружеството
Обективна външна оценка
Измервателна техника под наем
Представяне на нови технологии
Всекидневен поглед върху проблемите

## Slide 5: Съвместни проекти ВАТО- ВиК Добрич ЕООД
Обследвания, анализ и даване на
решения за намаляване на загубите по
магистрален водопровод
Обследвания, анализ и даване на
решения за намаляване на загубите в
град Добрич и увеличаване ефиктивността
при управлението на мрежата

## Slide 6: Проект магистрален водопровод
Текуща ситуация: едва около 36% от произведената вода се използва
Chart: 
 | 25000 | 9000
Доставена вода: 9 000 м3/ден
Произведена вода: 25 000 м3/ден

## Slide 7: Проект магистрален водопровод
Дефиниране на проблема и оглед на текущата ситуация
Инстралиране на УЗР на всяка помпена станция
Набелязване на критичните отклонения
Обследване на критичните отклонения и анализ на данните
Препоръки: подмяна; регулиране на налягането; ограничаване на водоподаването
5000 м3/ден
Доказан ефект

## Slide 8: Проект град Добрич
Chart: 
Текуща ситуация: тревожен профил на консумацията

## Slide 9: Проект град Добрич
Инсталиране на УЗР-та
Физическо обособяване на 3 големи зони
Измервателни кампании в критичните точки на зоните
Бърза и ефикасна мярка- Регулиране на налягането:
През нощта
През деня- чрез възстановяване на няколко хидрофорни с-ми в критичните точки
Фаза 1
Доказан ефект

## Slide 10: Последователност на действията
Допълнително обследване на мрежата
Обособяване на 3 нови зони
По-лесно експлоатиране на мрежата:
По-лесно локализиране на аварии
Постоянен мониторинг и анлиз на тенденции в зоните
Фаза 2
Доказан ефект

## Slide 11: Последователност на действията
Обособяване на 4 малки зони в рамките на 4 отделни квартала
Цялостен подход
Подмяна на приходни водомер
Инсталиране на измервателни у-ва на вход зони
Изготвяне на реален баланс
Обследване на зоните с акустични корелатори
Фаза 3
Доказан ефект

## Slide 12: Изводът
Обследването на мрежата не е решението на проблема
Необходимата стъпка за ефективното справяне с него

## Slide 13
EXPERT WATER SOLUTIONS