Приложение 1.

Оценка на проблемната ситуация

Основни характеристики на жилищния фонд по конструкция (материал на конструкцията), възраст, етажност, благоустроеност

Информацията за брой жилищни сгради, брой жилища, площи, етажност, година на построяване и др. е изведена от официалните статистически данни на националното преброяване проведено през 2001г.

Общ за страната брой сгради, жилища, полезна и разгъната застроена площ.  Средна площ на едно жилище в кв.м. РЗП

|  | Сгради | Жилища | Полезна площ - кв. м | РЗП-кв.м | Средна РЗП за 1жилище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. жили- щна площ |  |  |
| Общо за страната | кв.м. |
| Общо | 2 124 533 | 3 678 441 | 233344110 | 150141127 | 283 873 613 | 77.2 |
| Панели (ЕПЖС) | 18 900 | 707 441 | 43859858 | 25269242 | 53 357 491 | 75.4 |
| Стоманобетон (МСБ,ЕК,ППП,ПК) | 75 333 | 441 892 | 31171701 | 19225933 | 37 921 777 | 85.8 |
| Тухли (с бетонна плоча) (МСБ) | 578 938 | 1 025 700 | 71511409 | 47555566 | 86 996 848 | 84.8 |
| Тухли (с гредоред) (МГ) | 997 775 | 1 049 355 | 63577389 | 42710996 | 77 344 755 | 73.7 |
| Камък | 95 306 | 103 652 | 6312322 | 4094518 | 7 679 224 | 74.1 |
| Кирпич (сурови тухли) | 294 887 | 287 389 | 14517351 | 9664612 | 17 661 011 | 61.5 |
| Дърво | 39 810 | 39 926 | 1391265 | 964020 | 1 692 536 | 42.4 |
| Друг | 23 584 | 23 086 | 1002815 | 656240 | 1 219 970 | 52.8 |
| Жилища обитавани | 1 509 819 | 3 056 707 | 200123541 | 126976376 | 243 459 296 | 79.6 |
| Панели (ЕПЖС) | 14 718 | 702 803 | 43601239 | 25085398 | 53 042 870 | 75.5 |
| Стоманобетон (МСБ,ЕК,ППП,ПК) | 59 826 | 424 807 | 29677506 | 18158967 | 36 104 022 | 85.0 |
| Тухли (с бетонна плоча) (МСБ) | 423 573 | 867 281 | 61735293 | 40452442 | 75 103 763 | 86.6 |
| Тухли (с гредоред) (МГ) | 751 465 | 801 548 | 50728619 | 33845335 | 61 713 648 | 77.0 |
| Камък | 58 233 | 66 402 | 4135453 | 2666088 | 5 030 965 | 75.8 |
| Кирпич (сурови тухли) | 188 092 | 180 381 | 9601710 | 6356541 | 11 680 912 | 64.8 |
| Дърво | 6 679 | 6 769 | 312669 | 201632 | 380 376 | 56.2 |
| Друг | 7 233 | 6 716 | 331052 | 209973 | 402 740 | 60.0 |
| В градовете |
| Общо | 740 450 | 2 291 364 | 146957155 | 91519098 | 178 779 994 | 78.0 |
| Панели (ЕПЖС) | 13 076 | 695 431 | 43212730 | 24858013 | 52 570 231 | 75.6 |
| Стоманобетон (МСБ,ЕК,ППП,ПК) | 45 545 | 406 184 | 28367259 | 17285327 | 34 510 047 | 85.0 |
| Тухли (с бетонна плоча) (МСБ) | 272 221 | 702 498 | 48811641 | 31618507 | 59 381 558 | 84.5 |
| Тухли (с гредоред) (МГ) | 326 182 | 399 339 | 22696860 | 15131506 | 27 611 752 | 69.1 |
| Камък | 9 468 | 11 642 | 632139 | 414786 | 769 026 | 66.1 |
| Кирпич (сурови тухли) | 59 450 | 61 330 | 2767168 | 1867799 | 3 366 384 | 54.9 |
| Дърво | 11 792 | 12 197 | 368766 | 273547 | 448 620 | 36.8 |
| Друг | 2 716 | 2 743 | 100592 | 69613 | 122 375 | 44.6 |
| Жилища обитавани | 586 814 | 2 132 940 | 138861084 | 85723353 | 168 930 759 | 79.2 |

По-подробни данни за жилищния сграден фонд – класифициран по видове стр.матерали, стр. конструкции, бр.жилища, полезна площ средна РЗП на 1 жилище и др. са представени в Приложение 4.

Представени са стойностите за меродавния за Програмата показател “обитавани жилища” и само за сравнимост - и за “всички преброени жилища”. В следващите четири таблици са включени и необитаваните жилища, защото те са част от обновяваните многоетажни сгради, но техния дял в градовете е относително по-малък – около 3%. Изцяло са изключени “временно обитаваните сгради” – вили около 4%.

Конструкция

Процентно разпределение на жилищния сграден фонд по вид конструкция (материал на конструкцията):

| Обитавани жилища | Дял от общия брой, % | Брой жилища в една сграда | Средна РЗП на едно жилище |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за страната | в градовете | за страната | в градовете | за страната | в градовете |
| Средно за страната и градовете |  |  | 2 | 3,6 | 80 | 79 |
| ЕПЖС (панелни) | 23 | 33 | 48 | 57 | 79,6 | 75,5 |
| Стоманобетон (МСБ,ЕК,ППП,ПК) | 14 | 18 | 7 | 10 | 85 | 84 |
| Тухли (с бетонна плоча) (МСБ) | 28 | 30 | 2 | 1 | 87 | 85 |
| Тухли (с гредоред) (МГ) | 26 | 16 | 3 | 1 | 77 | 72 |

Над 91% от жилищния фонд на България е с надеждна конструкция – масивна стоманобетонна, ЕПЖС или масивна с частични ст.б. елементи; само 8,2% от фонда е паянтов.

Панелните жилища общо за страната са 23%, от които в градовете 33% със средна РЗП на едно жилище 75 кв. м.

Възраст

Процентно разпределение на жилищния сграден фонд по период на построяване: 		[%]

|  | до края на 1929 г. | 1930 - 1939 | 1940 - 1949 | 1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1984 | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1995 - 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За страната | 4 | 4 | 5 | 12 | 20 | 24 | 12 | 10 | 5 | 4 |
| В градовете | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | 28 | 15 | 12 | 6 | 5 |

Жилищният фонд на България е сравнително нов - около 30% е с възраст под 30 г., почти половината е под 40 г., само 4% са наследените от преди 1929 г. жилищни сгради, но лошото управление и поддържане на новите сгради водят до ускорената им амортизация.

Етажност

Процентно разпределение на жилищния сграден фонд по брой етажи в сградата:		[%]

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и повече |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За страната | 28 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 15 | 3 | 5 |
| В градовете | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 21 | 4 | 8 |

##### Благоустроеност

Процентно разпределение на жилищния сграден фонд по степен на благоустроеност (електричество, водопровод, канализация и инсталация за парно) и по строително-конструктивни системи:

| Обитавани жилища | Дял от общия брой с парно отопление, % | Дял от общия брой с Ел. и ВиК, % |
| --- | --- | --- |
|  | за страната | в градовете | за страната | в градовете |
| Средно за страната и градовете | 26,0 | 38,4 | 91,0 | 97,5 |
| ЕПЖС | 57,0 | 57,8 | 100,0 | 100,0 |
| Стоманобетон (МСБ,ЕК,ППП,ПК) | 53,0 | 56,0 | 99,0 | 99,5 |
| Тухли (с бетонна плоча) (МСБ) | 23,3 | 29,7 | 96,0 | 98,0 |
| Тухли (с гредоред) (МГ) | 3,0 | 5,6 | 86,0 | 92,6 |

Размер на жилищата

Статистиката отчита полезна и жилищна площ, но не разгъната застроена площ на жилищата. За целите на концепцията е прието за да се работи с прилагания дълги години в страната показател разгъната застроена площ РЗП, койтое приет в ЗУТ - §5, т.18. Този показател е получен при адаптиране на полезната площ с коефициент. При проследяване на РЗП за различните периоди и строителни системи се установява, че през годините от 1950 до 2001г. средната РЗП на едно жилище е нараствала и от около 71-72 кв.м. достига до 85-95 кв.м. В Програмата при прилагане на средна РЗП е приета площ от 75 кв.м., с отчитане сградите построени основно в годините от 1950 до 1989г.

Експертна оценка за експлоатационното състояние на жилищните сгради изпълнени по различни стр.конструктивни системи в съответствие с изискванията към строежите по ЗУТ.

(Физическото състояние към момента на оценката се свързва пряко с:

I. Параметрите заложени в проектните решения на съответната стр.конструктивна система.

С малки изключения реализираните проектни решения у нас отговарят в голяма степен на съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ, с проекти съответстващи на нормативната уредба към съответния период на проектиране и строителство.

Разработките на всички строителни системи са се придържали към следните основни принципи:

- оптимални проектни решения на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране на параметри, композиционни възли (стълбищни и асансьорни клетки, кухненски и санитарни възли) и др.,

- стриктно спазване на действащата нормативна уредба по време на проектиране и удоволетворяване на изискванията за устойчивост срещу земетръс, за топло и звукоизолация.

Съобразно променящата се нормативна уредба в тези отношения са настъпвали и съответващи промени в строителните системи. В частност за сградите изпълнявани по ЕПЖС, ЕК и някой други системи е приемана постановката, че ще се експлоатират в бъдеще в условия на осигурено централизирано топлоснабдяване (което се дотираше от държавата, но това не означава подценяване на действалите в съответния период топлотехнически норми).

Някои “икономични” проектни решения, подсилени от повтарящ се или типов характер, но съответстващи на действащата към съответния момент нормативна уредба създават особени трудности за процеса на обновяване: фасадни стени с тухли четворки в ТМ и ППП, тънки стени в сгради по с-ма ПК, еднослойни ст.б.стени в ЕК, малък наклон на покриви с керемиди, фуги между панелите в ЕПЖС, плоски покриви, отсъствие или недостатъчна топлоизолация на надсутеренни и тавански плочи и др. Като частни случаи може да се посочи изпълнението на отделни еднофамилни жилищни сгради с непълни проектни документации.

ІІ.Отклонението на СМР от проектните и нормативни изисквания, в частност: непостоянство в качествата на влаганите строителни материали, не спазването на стр.технологии и др.

Икономията на материали в процеса на реализация и влагането на несъответстващи такива и недостатъчно строгият контрол на изпълнението обуславят няколко основни групи недостатъци в жилищното строителство: недостатъчно бетонно покритие на армировката в конструктивните елементи, несъответстващо изпълнение на фуги и замонолитване на дюбели, разместена при бетонирането топлоизолация в ЕК, зидария на външни стени с тухли четворки с отвори обърнати напречно на зида, едропанелни елементи с несъответстващи геометрични размери, елементи с несъответстващ покривен фрактурен слой, елементи с неправилно положена или допълнително компрометирана топлоизолация, несъответстващи на проектите и неправилно положени хидроизолационни материали, несъответстващи отоплителни тела,

ІІІ.Начинът на експлоатация на строежите – отсъствието на техническа поддръжка на строежите за продължителен период води до ускорено физическо стареене и до икономически необосновано саниране на строеж с висока степен на сумарна загуба на физико-технически свойства и малък остатъчен ресурс.

Строежите имат определен срок за експлоатация, различен при отделните елементи на конструкцията и довършителните работи. Особено силно този срок се проявява при покривните хидроизолации, при материали вложени за уплътняване на фуги и при тръбните системи на ВиК и ОВ инсталациите, панелните радиатори, “олекотената” дограма и други.

Съгласно чл.169 от ЗУТ (1)Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени, въведени и поддържани в експлоатация в съответствие с нормативните документи и технически спецификации за съществените изисквания към тях, в т.ч. и чрез техническа паспортизация за безопасната им експлоатация и поддържане.

От гледна точка на съществените изисквания за жилищните сгради, изпълнявани по най-разпространените у нас стр.конструктивни системи следва да се отчете, че:

- Основният дял жилищни сгради, вкл. панелните отговарят на изискванията за “носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа за експлоатационни и сеизмични натоварвания”, при съответното ниво на техническата нормативна база, действаща при изграждането им. При започване на обновителните мероприятия е необходимо да се регламентира законово и да се въведе като задължително условие изискването за обследването на строителните конструкции и включването в паспорта на сградата обективно становище на инж.-конструктор (а при нужда и на експертна комисия), със задължителни за собствениците предписания за:

- необходими неотложни мерки – установени от обследването и свързани със субективни несанкционирани промени в конструкцията или неблагоприятни промени, възникнали от въздействие на околната среда;

- задължителен срок за извършване на следващ преглед след изпълнение на първоначалните предписания;

- мерки, които следва да се изпълнят в рамките на обновяването, без да са обвързани с конкретен срок или спешност на изпълнението.

При подготовка на обновяването следва да се предвидят необходимите средства за провеждане на обследването и за извършване на неотложните РСМР. При регламентиране на процедурите по обновяване стр.конструктивните РСМР задължително се извеждат като приоритетни и се изпълняват с предимство пред всички други. Задължителността и приоритета се налагат от значимостта на този вид работи за опазване здравето и живота на хората и от технологичната последователност на целия процес по обновяването на обектите -  ремонта на фуги или усилване на конструкцията се извършва преди изпълнение на топлоизолацията.

(Мероприятия по обновяването свързани с тази точка са въведени в основен пакет І част - конструкция  и в разширения пакет от мерки по обновяване.

- Жилищните сгради отговарят на нормативните изисквания за пожарна безопасност на строежа действали към момента на стротелството им. В процеса на експлоатация и обновяване не се допуска влагане на строителни продукти (материали, елемени, конструкции и др.) несъобразени с днешните нормативни изисквания и създаващи предпоставки за пожарна опасност в строежите. Спазване на нормативните изисквания за поддръжка на електрическите инсталации и уреди, на съоръженията свързани с локални отоплителни системи. Особено внимание следва да се обърне на дървените покривни конструкции в масивните сгради със скатен покрив, в които не е осигурена защита на носещите дървени елементи и обшивка и др. Премахване на вътрешни преустройства затрудняващи евакуацията при пожар и работата на спасителните екипи. При наличие на необходимите финансови средства, собствениците на обекти в жилищните сгради могат да монтират системи за пожароизвестяване и пожарогасене, както и за димозащита.

(Мероприятия по обновяването свързани с тази точка са въведени в разширения пакет от мерки по обновяване.

- Масово изпълняваните стр.констр.с-ми са съобразени с “опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество”, както беше отбелязано по-горе неизвършените своевременно необходими ремонти и несистемната поддръжка на жилищните сгради води до създаване на локални огнища на влага и мухъл противоречащи на санитарно-хигиенните изисквания към обекти за обитаване. Друго несъответствие е недостатъчната сигурност от наличието на входни врати с незначителни охранителни качества. Следва да се предвиди подмяна или допълнително усилване (с решетки) и на входните врати на жилищата. В многофамилните сгради могат да се изграждат и технически системи за колективна защита и безопасност.

- “Безопасно ползване на строежа” е съществено изискване към строежите свързано също с т.1 и т.2. Това изискване се свързва също с поддръжката на жилищните сгради и техните елементи. Като примери могат да се посочат неизвършени ремонти на външни мазилки, декоративни архитектурни и покривни елементи и др., които се превръщат в потенциална опасност при движение около сградите. Липсата на поддръжка на довеждащите и отвеждащи тръбопроводи, както и на водоотвеждащата настилка около сградите също могат да нарушат носимоспособността на земната основа и довеждат до недопустими деформации в конструкцията.

- Същественото изискване за “опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, вкл. защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата” предвижда вписване на строежите по на-добрия начин в урбанизираните територии, съобразяване на влаганите материали в строежите (удостоверено с необходимите сертификати) в най-голяма степен за незамърсяване на околната среда. За борба срещу постоянния шум от улично движение особено подходящо е подмяната на външната дограма, а за борба с променливия шум – отстраняване на недостатъците в инсталациите и уредбите и монтиране на допълнителни изолации.

- От особена важност е и същественото изискване за “икономия на  енергия и топлосъхранение на обекта”. Това съществено изискване се приема с най-голямо разбиране от собствениците на жилища, които по своя инициатива провеждат мероприятия за неговото изпълнение. Осъзнатата необходимост от икономия на  енергия – свързана с непосредствено намаление на експлоатационните разходи и повишаване комфорта на обитаване стимулира собствениците. Привеждането на обектите в съответствие с това съществено изискване е приоритетно и за Програмата по обновяване на съществуващите жилищни сгради

Топлотехнически изисквания

Първите въведени нормативни изисквания за топлоизолация на сградите у нас са от 1961г., като основното изискване е осигуряване постигането на минимална стойност на общото съпротивление на топлопреминаване, при което не се образува конденз на водни пари на вътрешната повърхност на ограждащата конструкция през най-студените зимни дни –санитарно-хигиенно изискване.

В частност за сградите изпълнявани по ЕПЖС, ЕК и някой други стр.системи е приемана постановката, че ще се експлоатират в бъдеще в условия на осигурено централизирано топлоснабдяване (което се дотираше от държавата) и собствениците не заплащаха действителната стойност  на изразходваната енергия.

Нормативната уредба, третираща топлотехническите изисквания на сградите се е променила неколкократно с годините, съобразявайки се и със съществуващите към даден момент условия за доставяне на енергийни източници. Ниските цени на енергийните източници до края на 70-те години  имаха своето отражение върху топлотехническите качества на сградите и съответно на проектираните отоплителни инсталации и отоплителните тела в тях. Последвалата енергийна криза се отрази чувствително в нормативната уредба и в проектните решения. Това доведе до подобряване на топлотехническите качества на едропанелните жилищни сгради. Но в другите системи и особено в монолитното строителство, не бе направено нищо съществено.

През 1987г. се въвеждат нормативи, с които се повишават с около 35-40% топлотехническите изисквания и се определя  обобщен коефициент на топлопреминаване:

| № по ред | Вид на ограждащата конструкция | Нормативни стойности на Кmax (Ro) |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 1987г. | След 1987г. | След 1999г. |
|  |  | Нормативни стойности на Кmax (Ro) | Нормативни стойности на Кmax (Ro) | Кmax | Ro |
|  |  | от | до | от | до | София |  |  |
| 1. | Външни стени- еднослойни (тухли, лек бетон) | 1,25(0,8) | 1,4(0,71) | 0,89(1,12) | 1,1(0,91) | 1,0(1,0) | 0,5 | 2,0 |
| 2. | Външни стени- трислойни (панели) | 1,25(0,8) | 1,4(0,71) | 0,45(2,22) | 0,59(1,7) | 0,5(2,0) |  |  |
| 3. | Покриви | 0,9(1,11) | 1,15(0,87) | 0,48(2,08) | 0,65(1,54) | 0,53(1,86) | 0,3 | 3,33 |
| 4. | Подове над сутерен | 0,95(1,05) | 1,15(0,87) | 0,7(1,43) | 0,95(1,05) | 0,8(1,24) | 0,5 | 2,0 |

Основните недостатъци и дефекти при топлоизолациите са :

- Недостатъчна, проектно залагана, топлоизолация спрямо топлотехническите норми от 1999 г. при част от панелните и при всички тухлени ограждащи конструкции; Приложение 2

- Некачествено изпълнение на еднослойните панели с леки пълнители - подмяна на рецептурни състави, неплътно подреждане на стиропора, формиране на допълнителни и увеличаване размера на проектните топлинни мостове, вероятност за частично термично компрометиране на топлоизолационния материал и др.

Ориентировъчен дял на топлинните загуби през ограждащите елементи на сградата:

| № | Елементи на сградите през които се губи топлина | Топлинни загуби в % |
| --- | --- | --- |
|  |  | В индивидуални жилищни сгради с 1-2 етажа | В жилищни блокове с 5 – 10 етажа |
| 1 | Външни стени | 40-45 | 25-35 |
| 2 | Прозорци | 20-25 | 55-65 |
| 3 | Покрив | 30-35 | 5-10 |
| 4 | Подове над неотоплявани пространства | 5-10 | 3-5 |

(От направения преглед на относимостта на различните строително конструктивни системи към съществените изисквания, следва да се обобщи, че от техническа гледна точка няма съществена разлика по отношение на необходимостта от обновяване на жилищните сгради при всяка от тях. Подробна информация за развитието на строителната система ЕПЖС е дадена в Приложение № 3.

(Изброените шест съществени изисквания трябва да се реализират преимуществено със средствата и инициативата на собствениците на жилища подпомагани, стимулирани и финансово подкрепяни от държавата и общините.

Същественото изискване към “строежите да се проектират, изпълняват, контролират  и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда”, следва да бъде приоритет на държавата и общините и да се реализира по самостоятелни програми.